## Slide 1
Do petróleo ao plástico
AULA 2
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
PLÁSTICO É A ALMA DO NEGÓCIO

## Slide 2
Índice
Resumo do teste
O plástico e suas propriedades
Parte 1
O petróleo e suas características
Parte 2
Hidrocarbonetos
Parte 3

## Slide 3
O plástico e suas propriedades
PARTE 1

## Slide 4
Os plásticos pertencem a um grupo de materiais chamados polímeros, termo que significa a união de muitas pequenas unidades químicas que se ligam para formar cadeias maiores. Essas estruturas são compostas, em sua maioria, por átomos de carbono e hidrogênio. Por apresentarem grande flexibilidade de uso, facilidade de moldagem e custo relativamente baixo, os plásticos se tornaram amplamente utilizados no cotidiano.
O QUE SÃO?

## Slide 5
Alguns tipos podem ser produzidos a partir de matérias-primas renováveis, como a cana-de-açúcar e a celulose. No entanto, a maior parte dos plásticos consumidos atualmente tem origem no petróleo, que é um recurso finito. Por essa razão, as embalagens plásticas trazem códigos numéricos que identificam o tipo de material e indicam suas possibilidades de reciclagem.
COMO SÃO OBTIDOS?

## Slide 6
O petróleo e suas características
PARTE 2

## Slide 7
O petróleo é uma substância natural de origem fóssil, com aspecto oleoso, odor marcante, altamente inflamável e menos densa que a água.
Trata-se de uma combinação complexa de compostos químicos chamados hidrocarbonetos, formados basicamente por átomos de carbono e hidrogênio. Esses compostos incluem principalmente cadeias alifáticas, estruturas aromáticas e alicíclicas.
O QUE É?

## Slide 8
A destilação fracionada é uma técnica utilizada para separar componentes de uma mistura homogênea por meio das diferentes temperaturas em que cada líquido entra em ebulição.
DESTILAÇÃO FRACIONADA
As diferentes frações do petróleo são separadas a partir deste processo.
A fração do petróleo utilizada para fazer os plásticos é chamada de nafta.
BATISTA, Carolina. Refino do petróleo. Toda Matéria. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/refino-petroleo/. Acesso em: 10 nov. 2025

## Slide 9
1. Craqueamento da nafta
A nafta, derivada do petróleo, é submetida a altas temperaturas em um processo chamado craqueamento. Nesse processo, suas moléculas grandes são “quebradas”, formando substâncias menores, como eteno, propeno e buteno, que são a base da indústria dos plásticos.
2. Formação dos monômeros
Essas moléculas menores são chamadas de monômeros. Eles funcionam como “blocos de construção” que irão se unir para formar estruturas maiores.
PROCESSAMENTO DA NAFTA
ALCENOS

## Slide 10
3. Polimerização
Os monômeros passam por reações químicas que fazem com que se liguem repetidamente, formando longas cadeias chamadas polímeros. Cada tipo de polímero dá origem a um tipo diferente de plástico (como PE, PP, PVC, PET etc.).
4. Aditivação e moldagem
Antes de se tornarem produtos, os polímeros recebem aditivos (corantes, plastificantes, estabilizantes, entre outros) que melhoram suas propriedades.
Depois disso, o material é moldado em embalagens, garrafas, sacolas, peças e inúmeros outros objetos.
PROCESSAMENTO DA NAFTA

## Slide 11
Braskem Descomplica | De onde vem o plástico?
https://www.youtube.com/watch?v=NTtyMoNftrg

## Slide 12
Hidrocarbonetos
PARTE 3

## Slide 13
Os hidrocarbonetos são um grupo de substâncias orgânicas cujos compostos são formados somente por átomos de carbono (C) e hidrogênio (H).
Os hidrocarbonetos podem ser formados por cadeias carbônicas alifáticas, alicíclicas, ramificadas, aromáticas etc.
ESTRUTURA DOS HIDROCARBONETOS

## Slide 14
Compostos orgânicos são substâncias químicas que têm como base o elemento carbono, geralmente ligado ao hidrogênio e, muitas vezes, a outros elementos como oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Eles estão presentes em praticamente tudo que é vivo e também em muitos materiais do nosso cotidiano, como plásticos, combustíveis, alimentos, medicamentos e tecidos.
COMPOSTOS ORGÂNICOS
  Família 14 da Tabela Periódica
  Distribuição eletrônica: 1s2 2s2 2p2
  Seus 4 elétrons de valência permitem formar até quatro ligações, criando estruturas complexas (cadeias abertas, fechadas, ramificadas).

## Slide 15
Classificação das cadeias carbônicas
Fechamento da cadeia
Natureza dos átomos
Aberta (acíclica)
Saturada
Aromática
Não aromática (alicíclica)
O termo “alifática” abrangente todas as cadeias carbônicas não-aromáticas, incluindo abertas, mistas e alicíclicas.
Ocorre um fechamento na cadeia, formando-se um ciclo
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
H
Disposição dos átomos
Tipos de ligação
Mista
Fechada
Normal
Ramificada
Insaturada
Homogênea
Heterogênea
Encadeamento dos átomos segue uma sequência única (apenas C primários e secundários)
Quando, na cadeia, surgem “ramos” ou “ramificações” (apresenta C terciários e quaternários)
Apenas ligações simples entre carbonos
Apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos
Constituída somente por ligações entre átomos de carbono
Contém ao menos um heteroátomo (O, N, S, P etc.) entre carbonos
Encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento
Apresenta, simultaneamente, uma parte aberta e outra fechada (cíclica)
Apresenta anel benzênico
Não apresenta anel benzênico
Fechamento da cadeia
Natureza dos átomos

## Slide 16
NOMENCLATURA DOS HIDROCARBONETOS
Se a cadeira for fechada, acrescenta-se a palavra “ciclo” a frente do nome da molécula.
A nomenclatura dos hidrocarbonetos, assim como a dos demais compostos orgânicos, é estabelecida pela IUPAC e é formada pelas seguintes partes:
  Prefixo: indica a quantidade de carbonos;
  Infixo: indica as ligações entre carbonos;
  Sufixo: indica o grupo funcional
Cada ramificação também recebe um nome:
CH3: metil
CH3-CH2: etil
CH3-CH2-CH2: propil
Assim por diante....

## Slide 17
CLASSIFICAÇÃO DOS HIDROCARBONETOS
  Alcanos: Formados somente por ligações simples.
  Alcenos: Contêm ao menos uma ligação dupla.
  Alcinos: Contêm ao menos uma ligação tripla.
Fórmula: CnH2n+2
Fórmula: CnH2n
Fórmula: CnH2n-2

## Slide 18
Gratidão!
Dúvidas?